## Slide 1
M08 · Block B · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
Gazebo World와 Robot Spawn
ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] warehouse World와 AGV model을 package 경로로 열고 충돌 환경을 준비한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M07 물리 모델
M08 Gazebo World와 Robot Spawn
M09 Differential Drive
이번 모듈의 인계: ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M07 물리 모델, 다음=M09 Differential Drive을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M07의 SDF AGV 물리 모델이 유효한 상태.
• 이전 Complete: M07 물리 모델
• 현재 폴더: ~/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
warehouse World와 AGV model을 package 경로로 열고 충돌 환경을 준비한다.
완료 화면/결과 ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] warehouse World와 AGV model을 package 경로로 열고 충돌 환경을 준비한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
warehouse.sdf
ros_gz_sim
model URI AGV spawn
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/agv_ws/src/ └── agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf └── agv_gazebo/models/agv/model.config └── agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
model 파일을 먼저 검증한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
CLI의 `gz sdf -k`는 standalone World에서 model:// URI를 해석하지 못할 수 있다. AGV model 자체를 먼저 검사한다.
cd ~/agv_ws gz sdf -k src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf rg -n 'model://agv|<world name=' src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] CLI의 `gz sdf -k`는 standalone World에서 model:// URI를 해석하지 못할 수 있다. AGV model 자체를 먼저 검사한다.
[실행] cd ~/agv_ws
gz sdf -k src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
rg -n 'model://agv|<world name=' src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
launch로 World와 bridge를 시작한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
launch가 Gazebo resource path와 World 실행을 한 번에 준비하므로 World는 이 명령으로 검증한다.
source install/setup.bash ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] launch가 Gazebo resource path와 World 실행을 한 번에 준비하므로 World는 이 명령으로 검증한다.
[실행] source install/setup.bash
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<?xml version="1.0" ?> <sdf version="1.10"> <world name="warehouse"> <gravity>0 0 -9.8</gravity> <plugin filename="gz-sim-physics-system" name="gz::sim::systems::Physics"/> <plugin filename="gz-sim-user-commands-system" name="gz::sim::systems::UserCommands"/> <plugin filename="gz-sim-scene-broadcaster-system" name="gz::sim::systems::SceneBroadcaster"/> <plugin filename="gz-sim-sensors-system" name="gz::sim::systems::Sensors"/>
파일 전체 1/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 1/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 10
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<light type="directional" name="sun"> <pose>0 0 10 0 0 0</pose> <cast_shadows>true</cast_shadows> <direction>-0.5 0.1 -0.9</direction> </light> <model name="ground"> <static>true</static> <link name="link"> <collision name="collision"> <geometry>
파일 전체 2/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 2/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 11
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 5/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<plane> <normal>0 0 1</normal> <size>30 30</size> </plane> </geometry> </collision> <visual name="visual"> <geometry> <plane> <normal>0 0 1</normal> <size>30 30</size> </plane> </geometry> <material>
파일 전체 3/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 3/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 12
파일을 계속 작성하고 저장한다 (4/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 6/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<diffuse>0.65 0.65 0.65 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <model name="wall_north"> <static>true</static> <pose>0 4 1 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="c"> <geometry> <box>
파일 전체 4/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 4/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
파일을 계속 작성하고 저장한다 (5/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 7/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<size>8 0.15 2</size> </box> </geometry> </collision> <visual name="v"> <geometry> <box> <size>8 0.15 2</size> </box> </geometry> </visual> </link> </model>
파일 전체 5/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 5/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
파일을 계속 작성하고 저장한다 (6/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 8/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<model name="obstacle"> <static>true</static> <pose>1.5 0 0.4 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="c"> <geometry> <box> <size>0.5 0.5 0.8</size> </box> </geometry> </collision> <visual name="v"> <geometry>
파일 전체 6/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 6/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 15
파일을 계속 작성하고 저장한다 (7/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 9/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<box> <size>0.5 0.5 0.8</size> </box> </geometry> <material> <diffuse>0.9 0.7 0.1 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <model name="target"> <static>true</static>
파일 전체 7/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 7/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 16
파일을 계속 작성하고 저장한다 (8/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 10/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
<pose>3 1 0.5 0 0 0</pose> <link name="link"> <collision name="c"> <geometry> <box> <size>0.25 0.25 1</size> </box> </geometry> </collision> <visual name="v"> <geometry> <box> <size>0.25 0.25 1</size> </box>
파일 전체 8/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 8/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 17
파일을 계속 작성하고 저장한다 (9/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 11/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
</geometry> <material> <diffuse>0.9 0.05 0.05 1</diffuse> </material> </visual> </link> </model> <include> <uri>model://agv</uri> <name>agv</name> <pose>0 0 0.08 0 0 0</pose> </include>
파일 전체 9/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 9/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 18
파일을 계속 작성하고 저장한다 (10/10)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 12/13 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
</world> </sdf>
파일 전체 10/10 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf의 전체 파일을 10/10 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 19
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/1)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.config
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 13/14 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.config
<?xml version="1.0" ?> <model> <name>agv</name> <version>1.0</version> <sdf version="1.10">model.sdf</sdf> <author> <name>AGV course</name> </author> <description>Two-wheel educational AGV.</description> </model>
파일 전체 1/1 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.config의 전체 파일을 1/1 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.config
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 20
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/2)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 14/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
import os from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription from launch.actions import IncludeLaunchDescription, SetEnvironmentVariable from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource from launch_ros.actions import Node def generate_launch_description(): share = get_package_share_directory('agv_gazebo') world = os.path.join(share, 'worlds', 'warehouse.sdf') models = os.path.join(share, 'models') previous = os.environ.get('GZ_SIM_RESOURCE_PATH', '') gz_launch = os.path.join(get_package_share_directory('ros_gz_sim'), 'launch', 'gz_sim.launch.py') return LaunchDescription([SetEnvironmentVariable('GZ_SIM_RESOURCE_PATH',
파일 전체 1/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py의 전체 파일을 1/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 21
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/2)
~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 15/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성/열기: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch && nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
models + (':' + previous if previous else '')), IncludeLaunchDescription(PythonLaunchDescriptionSource(gz_launch), launch_arguments={'gz_args': '-r ' + world}.items()), Node(package='ros_gz_bridge', executable='parameter_bridge', parameters=[{'config_file': os.path.join(share, 'config', 'bridge.yaml')}], output='screen')])
파일 전체 2/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py의 전체 파일을 2/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 22
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
cd ~/agv_ws && source install/setup.bash ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
확인 기준
ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] cd ~/agv_ws && source install/setup.bash
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
[확인] ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 23
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 24
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 Gazebo Sim에서 warehouse World에 spawn된 AGV
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 25
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
gz sdf -k ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf rg -n 'model://agv|<world name=' ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf # 이어서 ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py로 World를 연다.
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] gz sdf -k ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
rg -n 'model://agv|<world name=' ~/agv_ws/src/agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
# 이어서 ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py로 World를 연다.
[확인] ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 26
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: world 파일을 못 찾음
우선 확인: launch의 package share path와 install data_files를 확인한다. 수정 후: gz sdf -k ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
증상 2: 모델이 공중/바닥 아래
우선 확인: 초기 z·collision origin·geometry 크기를 확인한다. 수정 후: gz sdf -k ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 27
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
World의 box pose x 좌표를 1 m 바꾼 후 저장·재실행하여 top-view 위치 변화를 확인한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 28
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: ground·벽·박스가 있는 World에 AGV가 spawn되어 있는 Gazebo 화면을 확인한다.
• □ Complete 파일: blocks/B_robot_build/M08_gazebo_world_spawn/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M09 Differential Drive
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M09 Differential Drive 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 29
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M08 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.