## Slide 1
M19 · Block E · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
Mission State Machine
/mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] SEARCH·APPROACH·AVOID·GOAL 상태를 입력 조건과 속도 명령으로 명시한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M18 priority decision
M19 Mission State Machine
M20 PID
이번 모듈의 인계: /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M18 priority decision, 다음=M20 PID을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M18 safety와 M17 target detection input이 준비된 상태.
• 이전 Complete: M18 priority decision
• 현재 폴더: ~/ros2_curri/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/ros2_curri/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/ros2_curri/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
SEARCH·APPROACH·AVOID·GOAL 상태를 입력 조건과 속도 명령으로 명시한다.
완료 화면/결과 /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] SEARCH·APPROACH·AVOID·GOAL 상태를 입력 조건과 속도 명령으로 명시한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
SEARCH
APPROACH
AVOID
GOAL
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/ros2_curri/agv_ws/src/ └── agv_mission/agv_mission/mission_manager.py └── agv_bringup/config/mission.yaml └── agv_mission/setup.py
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
FSM node를 빌드하고 실행한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
상태는 흩어진 if문이 아니라 한 곳에서 /cmd_vel_raw를 결정한다.
cd ~/ros2_curri/agv_ws colcon build --symlink-install --packages-select agv_mission source install/setup.bash ros2 run agv_mission mission_manager
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] 상태는 흩어진 if문이 아니라 한 곳에서 /cmd_vel_raw를 결정한다.
[실행] cd ~/ros2_curri/agv_ws
colcon build --symlink-install --packages-select agv_mission
source install/setup.bash
ros2 run agv_mission mission_manager
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
상태 변화를 관찰한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
상태의 이름과 속도 command를 서로 다른 topic에서 확인한다.
ros2 topic echo /mission_state ros2 topic echo /cmd_vel_raw
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] 상태의 이름과 속도 command를 서로 다른 topic에서 확인한다.
[실행] ros2 topic echo /mission_state
ros2 topic echo /cmd_vel_raw
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
import math import rclpy from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist from std_msgs.msg import Float32, String from agv_interfaces.msg import DetectionArray class MissionManager(Node): def __init__(self): super().__init__('mission_manager') self.declare_parameter('stop_distance', 0.5)
파일 전체 1/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 1/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 10
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
self.declare_parameter('search_speed', 0.25) self.declare_parameter('approach_speed', 0.15) self.declare_parameter('image_center_x', 320) self.declare_parameter('target_timeout_sec', 0.7) self.state = 'IDLE' self.obstacle_distance = math.inf self.target = None self.last_target_time = None self.create_subscription(Float32, '/obstacle_distance', self.obstacle_callback, 10) self.create_subscription(DetectionArray, '/detections', self.detections_callback, 10)
파일 전체 2/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 2/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 11
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 5/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
self.command_publisher = self.create_publisher(Twist, '/cmd_vel_raw', 10) self.state_publisher = self.create_publisher(String, '/mission_state', 10) self.create_timer(0.1, self.tick) def obstacle_callback(self, message): self.obstacle_distance = message.data def detections_callback(self, message): if message.detections: self.target = message.detections[0] self.last_target_time = self.get_clock().now()
파일 전체 3/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 3/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 12
파일을 계속 작성하고 저장한다 (4/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 6/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
def set_state(self, state): if state != self.state: self.state = state self.get_logger().info('mission state -> ' + state) self.state_publisher.publish(String(data=self.state)) def tick(self): command = Twist() if self.last_target_time is not None: age = (self.get_clock().now() - self.last_target_time).nanoseconds / 1000000000.0 if age > self.get_parameter('target_timeout_sec').value: self.target = None
파일 전체 4/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 4/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
파일을 계속 작성하고 저장한다 (5/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 7/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
if self.obstacle_distance < self.get_parameter('stop_distance').value: self.set_state('AVOID') command.angular.z = self.get_parameter('search_speed').value elif self.target is None: self.set_state('SEARCH') command.angular.z = self.get_parameter('search_speed').value elif self.target.estimated_distance > 0.0 and self.target.estimated_distance < self.get_parameter('stop_distance').value: self.set_state('GOAL') else: self.set_state('APPROACH') command.linear.x = self.get_parameter('approach_speed').value error = self.target.center_x - self.get_parameter('image_center_x').value
파일 전체 5/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 5/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
파일을 계속 작성하고 저장한다 (6/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 8/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
command.angular.z = max(min(-0.004 * error, 0.6), -0.6) self.command_publisher.publish(command) def main(): rclpy.init() node = MissionManager() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass finally: node.destroy_node()
파일 전체 6/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 6/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 15
파일을 계속 작성하고 저장한다 (7/7)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 9/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
if rclpy.ok(): rclpy.shutdown()
파일 전체 7/7 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py의 전체 파일을 7/7 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/agv_mission/mission_manager.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 16
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/2)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 10/12 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
mission_manager: ros__parameters: use_sim_time: true stop_distance: 0.50 search_speed: 0.25 approach_speed: 0.15 image_center_x: 320 target_timeout_sec: 0.70 safety_controller: ros__parameters: use_sim_time: true stop_distance: 0.50
파일 전체 1/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml의 전체 파일을 1/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 17
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/2)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 11/12 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
front_half_angle_deg: 15.0
파일 전체 2/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml의 전체 파일을 2/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 18
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/1)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/setup.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 12/13 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/setup.py
from setuptools import find_packages, setup package_name = 'agv_mission' setup(name=package_name, version='0.1.0', packages=find_packages(exclude=['test']), data_files=[('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/' + package_name]), ('share/' + package_name, ['package.xml'])], install_requires=['setuptools'], zip_safe=True, maintainer='AGV student', maintainer_email='student@example.com', license='Apache-2.0', entry_points={'console_scripts': ['mission_manager = agv_mission.mission_manager:main', 'mission_markers = agv_mission.mission_markers:main']})
파일 전체 1/1 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/setup.py의 전체 파일을 1/1 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_mission/setup.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 19
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
source ~/ros2_curri/agv_ws/install/setup.bash ros2 run agv_mission mission_manager
확인 기준
/mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] source ~/ros2_curri/agv_ws/install/setup.bash
ros2 run agv_mission mission_manager
[확인] /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 20
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 21
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 RViz2: mission text Marker를 같은 scene에서 확인하는 display 구성
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 22
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
ros2 topic info /mission_state ros2 topic info /cmd_vel_raw ros2 param get /mission_manager stop_distance
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] ros2 topic info /mission_state
ros2 topic info /cmd_vel_raw
ros2 param get /mission_manager stop_distance
[확인] /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 23
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: 상태가 전환되지 않음
우선 확인: callback input·조건식·거리 단위를 확인한다. 수정 후: ros2 topic info /mission_state
증상 2: SEARCH↔APPROACH 반복
우선 확인: detection timeout·hysteresis·우선순위를 추가 점검한다. 수정 후: ros2 topic info /mission_state
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 24
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
target 없음, target 있음, obstacle<0.5 m의 세 입력에 대해 예상 state와 /cmd_vel_raw를 표로 작성한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 25
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: /mission_state 로그와 /cmd_vel_raw가 detection·obstacle input에 따라 바뀌는 구조를 확인한다.
• □ Complete 파일: blocks/E_autonomy_logic/M19_mission_fsm/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M20 PID
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M20 PID 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 26
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M19 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.