## Slide 1
Block A — ROS 2 기초
M01 ROS 2 개념 · M02 Workspace · M03 Pub/Sub · M04 TF2
ROS 2 노드·토픽 흐름을 확인하고 AGV의 기본 TF tree를 이해한다.
실제 실행 결과 캡처 포함 · 한국어 작성 · 최소 글꼴 크기 10pt

## Slide 2
Block A — ROS 2 기초
만들어진 파일
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 Block에서 실제로 만든 핵심 파일
• agv_control/agv_control/counter_publisher.py
• agv_control/agv_control/counter_monitor.py
• agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
• agv_description/launch/display.launch.py
모듈별 만드는 방법과 상세 확인 기준은 이 폴더의 Mxx/README.md에 정리되어 있습니다.

## Slide 3
Block A — ROS 2 기초
명령어 실행 순서
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
권장 실행 순서
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd /home/lab4090/ros2_curri/agv_ws
colcon build --symlink-install --packages-select agv_control agv_description
source install/setup.bash
ros2 run agv_control counter_publisher
# 새 터미널: ros2 run agv_control counter_monitor
명령은 Block README의 순서와 동일합니다. 새 터미널에서도 ROS와 workspace를 source해야 합니다.

## Slide 4
Block A — ROS 2 기초
명령어 동작과 설정 포인트
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 명령이 실제로 하는 일
• source: 현재 터미널에 ROS 2 Jazzy와 workspace overlay를 등록한다.
• ros2 run: setup.py에 등록된 console script를 찾아 독립 노드로 실행한다.
• counter_publisher는 1초 timer·queue depth 10으로 /counter를 발행하며, 속도 명령은 -p linear_speed:=값으로 조절한다.
수치·토픽·방향을 바꿀 때는 해당 Block의 Mxx README에서 구현 파일과 기대 결과를 함께 확인합니다.

## Slide 5
Block A — ROS 2 기초
실제 실행 결과
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt

## Slide 6
Block A — ROS 2 기초
확인 기준과 다음 단계
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
통과 기준
• counter_monitor에 received /counter가 반복되면 publisher·subscriber·DDS 통신이 정상이다. 다음으로 M04에서 RViz Fixed Frame과 TF tree를 확인한다.
• 문제가 생기면 README의 '확인' 명령부터 다시 실행하고, 첫 오류 메시지를 기준으로 수정합니다.