## Slide 1
Block B — AGV 로봇 제작
M05 URDF · M06 Xacro · M07 물리 · M08 Gazebo World
body, 바퀴, caster, LiDAR, camera, IMU를 가진 AGV 모델을 URDF/Xacro와 SDF로 만든다.
실제 실행 결과 캡처 포함 · 한국어 작성 · 최소 글꼴 크기 10pt

## Slide 2
Block B — AGV 로봇 제작
만들어진 파일
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 Block에서 실제로 만든 핵심 파일
• agv_description/urdf/common.xacro
• agv_description/urdf/wheels.xacro
• agv_description/urdf/sensors.xacro
• agv_gazebo/models/agv/model.sdf
• agv_gazebo/worlds/warehouse.sdf
모듈별 만드는 방법과 상세 확인 기준은 이 폴더의 Mxx/README.md에 정리되어 있습니다.

## Slide 3
Block B — AGV 로봇 제작
명령어 실행 순서
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
권장 실행 순서
cd /home/lab4090/ros2_curri/agv_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
xacro src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro > /tmp/agv.urdf
check_urdf /tmp/agv.urdf
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
명령은 Block README의 순서와 동일합니다. 새 터미널에서도 ROS와 workspace를 source해야 합니다.

## Slide 4
Block B — AGV 로봇 제작
명령어 동작과 설정 포인트
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 명령이 실제로 하는 일
• xacro: macro/property/include를 순수 URDF로 펼친다. 원본의 body·wheel 치수를 바꾸면 생성 결과가 함께 바뀐다.
• check_urdf: root link와 joint 연결을 검사하지만 Gazebo 물리를 실행하지는 않는다.
• ros2 launch: model URI 경로·World·bridge를 한 LaunchDescription으로 시작한다.
수치·토픽·방향을 바꿀 때는 해당 Block의 Mxx README에서 구현 파일과 기대 결과를 함께 확인합니다.

## Slide 5
Block B — AGV 로봇 제작
실제 실행 결과
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt

## Slide 6
Block B — AGV 로봇 제작
실제 Gazebo / RViz 화면
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
실제 Gazebo Sim: warehouse World에 spawn된 agv entity

## Slide 7
Block B — AGV 로봇 제작
확인 기준과 다음 단계
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
통과 기준
• check_urdf 출력에 base_footprint → base_link와 두 바퀴·세 센서 link가 보이면 모델 구조가 정상이다. Gazebo에서 바닥 관통이나 진동이 없는지 이어서 확인한다.
• 문제가 생기면 README의 '확인' 명령부터 다시 실행하고, 첫 오류 메시지를 기준으로 수정합니다.