## Slide 1
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
M21 YAML/Launch/rosbag2 · M22 Final Project
YAML과 하나의 launch 명령으로 전체 시스템을 재현하고 rosbag으로 주행을 기록한다.
실제 실행 결과 캡처 포함 · 한국어 작성 · 최소 글꼴 크기 10pt

## Slide 2
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
만들어진 파일
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 Block에서 실제로 만든 핵심 파일
• agv_bringup/config/robot.yaml
• agv_bringup/config/sensors.yaml
• agv_bringup/config/vision.yaml
• agv_bringup/config/mission.yaml
• agv_bringup/launch/agv_sim.launch.py
모듈별 만드는 방법과 상세 확인 기준은 이 폴더의 Mxx/README.md에 정리되어 있습니다.

## Slide 3
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
명령어 실행 순서
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
권장 실행 순서
export PATH=/usr/bin:/bin:$PATH # Miniconda 사용 시
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd /home/lab4090/ros2_curri/agv_ws
colcon build --symlink-install --cmake-args -DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
source install/setup.bash
ros2 launch agv_bringup agv_sim.launch.py
ros2 bag record -o ~/agv_bag_01 /scan /imu/data /odom /camera/image_raw
명령은 Block README의 순서와 동일합니다. 새 터미널에서도 ROS와 workspace를 source해야 합니다.

## Slide 4
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
명령어 동작과 설정 포인트
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 명령이 실제로 하는 일
• colcon build는 8개 패키지를 의존성 순서로 install하고, source는 새 overlay를 현재 셸에 적용한다.
• agv_sim.launch.py는 Gazebo·bridge·TF·sensor·mission·safety를 한 명령으로 조립한다. rviz:=false로 GUI만 제외할 수 있다.
• ros2 bag record는 지정 토픽을 기록하며, --clock 재생은 use_sim_time 노드와 함께 사용한다.
수치·토픽·방향을 바꿀 때는 해당 Block의 Mxx README에서 구현 파일과 기대 결과를 함께 확인합니다.

## Slide 5
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
실제 실행 결과
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt

## Slide 6
Block F — 통합·재현·최종 프로젝트
확인 기준과 다음 단계
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
통과 기준
• 8개 패키지와 agv_sim.launch.py 인자가 출력되고 rosdep이 All system dependencies have been satisfied를 표시하면 재현 가능한 최종 구조다.
• 문제가 생기면 README의 '확인' 명령부터 다시 실행하고, 첫 오류 메시지를 기준으로 수정합니다.