## Slide 1
M16 · Block E · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
ros2_control + gz_ros2_control
wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] controller_manager·joint_state_broadcaster·diff_drive_controller 설정의 책임을 이해한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M09 wheel joint
M16 ros2_control + gz_ros2_control
M17~M20 autonomy command
이번 모듈의 인계: wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M09 wheel joint, 다음=M17~M20 autonomy command을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M09 native Gazebo DiffDrive가 동작하고 wheel joint 이름을 알고 있는 상태.
• 이전 Complete: M09 wheel joint
• 현재 폴더: ~/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
controller_manager·joint_state_broadcaster·diff_drive_controller 설정의 책임을 이해한다.
완료 화면/결과 wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] controller_manager·joint_state_broadcaster·diff_drive_controller 설정의 책임을 이해한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
/cmd_vel
controller_manager
gz_ros2_control
Gazebo joints
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/agv_ws/src/ └── agv_control/config/controllers.yaml └── agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
controller YAML을 작성한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
controller type과 wheel parameter는 URDF/SDF joint 이름과 같아야 한다.
nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml ros2 pkg prefix gz_ros2_control
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] controller type과 wheel parameter는 URDF/SDF joint 이름과 같아야 한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
ros2 pkg prefix gz_ros2_control
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
plugin 전환 전 기준선을 확인한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
이 저장소의 기본 실행은 M09 native DiffDrive다. gz_ros2_control로 바꾸기 전 joint·config를 먼저 검증한다.
ros2 pkg prefix controller_manager ros2 pkg prefix diff_drive_controller ros2 pkg prefix gz_ros2_control
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] 이 저장소의 기본 실행은 M09 native DiffDrive다. gz_ros2_control로 바꾸기 전 joint·config를 먼저 검증한다.
[실행] ros2 pkg prefix controller_manager
ros2 pkg prefix diff_drive_controller
ros2 pkg prefix gz_ros2_control
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/2)
~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/5 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control/config 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
controller_manager: ros__parameters: update_rate: 50 joint_state_broadcaster: type: joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster diff_drive_controller: type: diff_drive_controller/DiffDriveController diff_drive_controller: ros__parameters: left_wheel_names: [left_wheel_joint] right_wheel_names: [right_wheel_joint] wheel_separation: 0.38
파일 전체 1/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml의 전체 파일을 1/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 10
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/2)
~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/5 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control/config 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
wheel_radius: 0.08 base_frame_id: base_link odom_frame_id: odom publish_rate: 50.0
파일 전체 2/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml의 전체 파일을 2/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 11
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 5/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<?xml version="1.0" ?> <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" name="agv"> <xacro:include filename="$(find agv_description)/urdf/common.xacro"/> <xacro:include filename="$(find agv_description)/urdf/wheels.xacro"/> <xacro:include filename="$(find agv_description)/urdf/sensors.xacro"/>
파일 전체 1/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 1/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 12
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 6/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<xacro:property name="body_length" value="0.60"/> <xacro:property name="body_width" value="0.42"/> <xacro:property name="body_height" value="0.16"/> <xacro:property name="wheel_radius" value="0.08"/>
파일 전체 2/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 2/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 7/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<xacro:property name="wheel_width" value="0.05"/> <xacro:property name="wheel_base" value="0.38"/> <link name="base_footprint"/>
파일 전체 3/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 3/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
파일을 계속 작성하고 저장한다 (4/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 8/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<link name="base_link"> <visual> <origin xyz="0 0 ${wheel_radius + body_height/2}"/> <geometry> <box size="${body_length} ${body_width} ${body_height}"/> </geometry> <material name="agv_blue"/> </visual>
파일 전체 4/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 4/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 15
파일을 계속 작성하고 저장한다 (5/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 9/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<collision> <origin xyz="0 0 ${wheel_radius + body_height/2}"/> <geometry> <box size="${body_length} ${body_width} ${body_height}"/> </geometry> </collision> <xacro:box_inertia mass="12.0" x="${body_length}" y="${body_width}" z="${body_height}"/>
파일 전체 5/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 5/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 16
파일을 계속 작성하고 저장한다 (6/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 10/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
</link> <joint name="base_footprint_joint" type="fixed"> <parent link="base_footprint"/> <child link="base_link"/> </joint> <xacro:agv_wheel side="left" y="${wheel_base/2}" radius="${wheel_radius}" width="${wheel_width}"/>
파일 전체 6/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 6/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 17
파일을 계속 작성하고 저장한다 (7/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 11/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<xacro:agv_wheel side="right" y="${-wheel_base/2}" radius="${wheel_radius}" width="${wheel_width}"/> <link name="caster_link"> <visual> <geometry> <sphere radius="0.04"/> </geometry>
파일 전체 7/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 7/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 18
파일을 계속 작성하고 저장한다 (8/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 12/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<material name="wheel_gray"/> </visual> <collision> <geometry> <sphere radius="0.04"/> </geometry> </collision> <inertial> <mass value="0.15"/> <inertia ixx="0.0001" ixy="0" ixz="0" iyy="0.0001" iyz="0" izz="0.0001"/> </inertial> </link>
파일 전체 8/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 8/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 19
파일을 계속 작성하고 저장한다 (9/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 13/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<joint name="caster_joint" type="fixed"> <parent link="base_link"/> <child link="caster_link"/> <origin xyz="-0.24 0 0.04"/> </joint> <xacro:fixed_sensor name="lidar" parent="base_link" xyz="0.12 0 ${wheel_radius + body_height + 0.04}" rpy="0 0 0" size="0.09 0.09 0.05"/>
파일 전체 9/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 9/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 20
파일을 계속 작성하고 저장한다 (10/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 14/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<xacro:fixed_sensor name="camera" parent="base_link" xyz="0.28 0 ${wheel_radius + body_height + 0.04}" rpy="0 0 0" size="0.05 0.08 0.05"/> <link name="camera_optical_frame"/> <joint name="camera_optical_joint" type="fixed"> <parent link="camera_link"/> <child link="camera_optical_frame"/>
파일 전체 10/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 10/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 21
파일을 계속 작성하고 저장한다 (11/11)
~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 15/16 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_description/urdf 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
<origin xyz="0 0 0" rpy="-1.5708 0 -1.5708"/> </joint> <xacro:fixed_sensor name="imu" parent="base_link" xyz="0 0 ${wheel_radius + body_height + 0.02}" rpy="0 0 0" size="0.03 0.03 0.02"/> </robot>
파일 전체 11/11 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro의 전체 파일을 11/11 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_description/urdf/agv.urdf.xacro
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 22
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
source ~/agv_ws/install/setup.bash ros2 pkg prefix gz_ros2_control ros2 pkg prefix controller_manager
확인 기준
wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] source ~/agv_ws/install/setup.bash
ros2 pkg prefix gz_ros2_control
ros2 pkg prefix controller_manager
[확인] wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 23
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 24
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint|wheel_separation|wheel_radius' ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint' ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint|wheel_separation|wheel_radius' ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint' ~/agv_ws/src/agv_gazebo/models/agv/model.sdf
[확인] wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 25
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: controller가 inactive
우선 확인: load/activate 순서와 YAML controller 이름을 확인한다. 수정 후: rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint|wheel_separation|wheel_radius' ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
증상 2: joint를 찾을 수 없음
우선 확인: URDF/SDF joint 이름과 controller 목록을 한 글자씩 비교한다. 수정 후: rg -n 'left_wheel_joint|right_wheel_joint|wheel_separation|wheel_radius' ~/agv_ws/src/agv_control/config/controllers.yaml
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 26
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
controllers.yaml의 wheel_radius와 model.sdf의 wheel_radius가 모두 0.08 m인지 확인하고 한쪽만 바꿨을 때 생길 오차를 설명한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 27
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: wheel joint 이름과 controller YAML의 좌·우 목록·반지름·wheel separation을 일치시킨다.
• □ Complete 파일: blocks/E_autonomy_logic/M16_ros2_control/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M17~M20 autonomy command
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M17~M20 autonomy command 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 28
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M16 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.