## Slide 1
M20 · Block E · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
PID와 주행 제어
kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] target error를 안전한 linear/angular Twist로 제한하는 제어 시작점을 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M19 state command
M20 PID와 주행 제어
M21 YAML/Launch
이번 모듈의 인계: kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M19 state command, 다음=M21 YAML/Launch을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M19가 상태별 desired command를 만들고 target 중심 오차를 계산할 수 있는 상태.
• 이전 Complete: M19 state command
• 현재 폴더: ~/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
target error를 안전한 linear/angular Twist로 제한하는 제어 시작점을 만든다.
완료 화면/결과 kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] target error를 안전한 linear/angular Twist로 제한하는 제어 시작점을 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
target error
P / PID controller
/cmd_vel_raw
Safety
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/agv_ws/src/ └── agv_control/agv_control/pid_controller.py └── agv_control/setup.py └── agv_bringup/config/mission.yaml
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
제어 파라미터를 확인한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
P gain과 최대 속도는 overshoot 전에 먼저 보수적으로 제한한다.
ros2 run agv_control pid_controller --ros-args \ -p kp_angular:=0.004 -p max_linear_speed:=0.25
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] P gain과 최대 속도는 overshoot 전에 먼저 보수적으로 제한한다.
[실행] ros2 run agv_control pid_controller --ros-args \
-p kp_angular:=0.004 -p max_linear_speed:=0.25
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
error와 command를 분리해 관찰한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
입력 부호가 바뀌면 angular.z 부호도 기대 방향으로 바뀌어야 한다.
ros2 topic echo /target_error ros2 topic echo /cmd_vel_raw
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] 입력 부호가 바뀌면 angular.z 부호도 기대 방향으로 바뀌어야 한다.
[실행] ros2 topic echo /target_error
ros2 topic echo /cmd_vel_raw
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/3)
~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/6 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
import rclpy from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist class PidController(Node): """A small P-only starting point: replace with PI/PID after observing overshoot.""" def __init__(self): super().__init__('pid_controller') self.declare_parameter('kp_angular', 0.004) self.declare_parameter('max_linear_speed', 0.25) self.declare_parameter('max_angular_speed', 0.8)
파일 전체 1/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py의 전체 파일을 1/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 10
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/3)
~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/6 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
self.publisher = self.create_publisher(Twist, '/cmd_vel_raw', 10) self.create_subscription(Twist, '/target_error', self.error_callback, 10) def error_callback(self, error): command = Twist() command.linear.x = min(max(error.linear.x, 0.0), self.get_parameter('max_linear_speed').value) command.angular.z = max(min(error.angular.z * self.get_parameter('kp_angular').value, self.get_parameter('max_angular_speed').value), -self.get_parameter('max_angular_speed').value) self.publisher.publish(command)
파일 전체 2/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py의 전체 파일을 2/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 11
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/3)
~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 5/6 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
def main(): rclpy.init() node = PidController() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass finally: node.destroy_node() if rclpy.ok(): rclpy.shutdown()
파일 전체 3/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py의 전체 파일을 3/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/agv_control/pid_controller.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 12
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/1)
~/agv_ws/src/agv_control/setup.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 6/7 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_control 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_control/setup.py
from setuptools import find_packages, setup package_name = 'agv_control' setup(name=package_name, version='0.1.0', packages=find_packages(exclude=['test']), data_files=[('share/ament_index/resource_index/packages', ['resource/' + package_name]), ('share/' + package_name, ['package.xml']), ('share/' + package_name + '/config', ['config/controllers.yaml'])], install_requires=['setuptools'], zip_safe=True, maintainer='AGV student', maintainer_email='student@example.com', license='Apache-2.0', entry_points={'console_scripts': ['counter_publisher = agv_control.counter_publisher:main', 'counter_monitor = agv_control.counter_monitor:main', 'cmd_test_node = agv_control.cmd_test_node:main', 'velocity_monitor = agv_control.velocity_monitor:main', 'safety_controller = agv_control.safety_controller:main', 'pid_controller = agv_control.pid_controller:main']})
파일 전체 1/1 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_control/setup.py의 전체 파일을 1/1 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_control/setup.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/1)
~/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 7/8 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/agv_ws/src/agv_bringup/config 파일 열기: nano ~/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
mission_manager: ros__parameters: use_sim_time: true stop_distance: 0.50 search_speed: 0.25 approach_speed: 0.15 image_center_x: 320 safety_controller: ros__parameters: use_sim_time: true stop_distance: 0.50 front_half_angle_deg: 15.0
파일 전체 1/1 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml의 전체 파일을 1/1 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/agv_ws/src/agv_bringup/config/mission.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
source ~/agv_ws/install/setup.bash ros2 run agv_control pid_controller --ros-args -p kp_angular:=0.004
확인 기준
kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] source ~/agv_ws/install/setup.bash
ros2 run agv_control pid_controller --ros-args -p kp_angular:=0.004
[확인] kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 15
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 16
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
ros2 topic info /target_error ros2 topic info /cmd_vel_raw ros2 param get /pid_controller kp_angular
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] ros2 topic info /target_error
ros2 topic info /cmd_vel_raw
ros2 param get /pid_controller kp_angular
[확인] kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 17
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: 로봇이 반대 방향 회전
우선 확인: error 정의와 angular.z 부호를 확인한다. 수정 후: ros2 topic info /target_error
증상 2: 진동이 심함
우선 확인: kp/kd·update rate·latency·saturation을 확인한다. 수정 후: ros2 topic info /target_error
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 18
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
kp_angular을 0.002, 0.004, 0.008로 바꿨을 때 반응 속도와 진동 위험을 예측해 기록한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 19
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: kp_angular·max speed parameter와 saturation이 /cmd_vel_raw 출력을 제한하는 것을 확인한다.
• □ Complete 파일: blocks/E_autonomy_logic/M20_pid_driving_control/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M21 YAML/Launch
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M21 YAML/Launch 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 20
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M20 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.