## Slide 1
M10 · Block C · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
ros_gz_bridge로 ROS 2 ↔ Gazebo 연결
/cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT에서 폴더 생성 → 빈 파일 열기 → 코드 입력·저장 → build/run → 검증을 직접 반복합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] ROS 2 message와 Gazebo Transport message 사이의 방향·타입·이름 매핑을 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M09 /cmd_vel
M10 ros_gz_bridge로 ROS 2 ↔ Gazebo 연결
M11 RViz2
이번 모듈의 인계: /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M09 /cmd_vel, 다음=M11 RViz2을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: Gazebo 내부에 AGV와 sensor topic이 있고 ROS 2 외부와 구분되는 상태.
• 이전 Complete: M09 /cmd_vel
• 현재 폴더: ~/ros2_curri/my_agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/ros2_curri/my_agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/ros2_curri/my_agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 message와 Gazebo Transport message 사이의 방향·타입·이름 매핑을 만든다.
완료 화면/결과 /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] ROS 2 message와 Gazebo Transport message 사이의 방향·타입·이름 매핑을 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
프로젝트에 이번 기능을 직접 추가한다
완성본을 먼저 복사하지 않습니다. 빈 workspace에 지금 필요한 폴더와 파일을 하나씩 만듭니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 프로젝트 조립 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이미 있는 것
M09 /cmd_vel
이번에 직접 만들 것
ROS 2 message와 Gazebo Transport message 사이의 방향·타입·이름 매핑을 만든다.
만들고 나서 확인할 것
/cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
이번 모듈에서는 2개 파일을 빈 상태에서 직접 만듭니다. 다음 슬라이드의 명령을 입력한 뒤에만 코드를 작성합니다.
Notes: [설명] 이 모듈이 전체 AGV 프로젝트에 추가하는 기능을 먼저 선언한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 /cmd_vel
ros_gz_bridge
Gazebo DiffDrive
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
이번에 프로젝트 안에 새로 만드는 파일
아래 파일은 완성본을 복사하지 않고, 다음 슬라이드에서 폴더·빈 파일부터 직접 만듭니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/ └── agv_gazebo/config/bridge.yaml └── agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
파일 하나를 만들고 저장한 뒤에만 다음 파일로 넘어갑니다. Complete는 오류가 풀리지 않을 때만 비교합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
코드/설정이 실제로 만드는 것 (1/1)
파일을 입력하기 전에 ‘무엇을 만들고 어디서 볼지’를 먼저 연결합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 역할 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
만드는 것
Gazebo Transport 메시지와 ROS 2 topic을 방향별로 연결하는 번역표
코드 읽기
한 항목에서 ros_topic_name → type → direction을 세 줄씩 비교한다.
사용/확인
사용: parameter_bridge가 이 YAML을 읽도록 launch한다. 화면/출력: ros2 topic info에서 보이는 type과 publisher 수
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
만드는 것
여러 ROS 2 node를 시작 순서대로 조립하는 launch 파일
코드 읽기
launch argument → Node → parameters/config 순서로 읽는다.
사용/확인
사용: ros2 launch로 실행한다. 화면/출력: terminal의 실행 node와 topic
Notes: [설명] 파일을 코드 문법보다 먼저 역할·사용법·확인 화면으로 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 각 파일의 산출물과 확인 위치를 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
구현 1/2: 폴더를 만들고 빈 파일을 연다
파일을 먼저 만든 뒤, 다음 슬라이드의 코드 블록을 위에서 아래로 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 생성 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이번 파일
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
만드는 것
Gazebo Transport 메시지와 ROS 2 topic을 방향별로 연결하는 번역표
mkdir -p ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
nano 저장: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X | 파일이 열리면 아직 비어 있는 것이 정상입니다.
다음 단계의 확인 화면: ros2 topic info에서 보이는 type과 publisher 수
Notes: [설명] Gazebo Transport 메시지와 ROS 2 topic을 방향별로 연결하는 번역표
[실행] mkdir -p ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config
nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 빈 파일을 연 뒤 다음 코드 입력 슬라이드로 간다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 10
구현 1/2: 코드 읽기 (1/1)
짧은 실제 코드 조각을 먼저 읽고, 다음 슬라이드에서 같은 코드를 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 코드 해설 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
말로 먼저 답해 보세요: 이 줄은 무엇을 만들고, 실행하면 어디에서 확인할 수 있을까요?
- ros_topic_name: "/cmd_vel"
1.
뜻: 데이터가 오가는 채널의 정확한 이름을 지정합니다.
실행에서: SDF·bridge·node 세 곳의 이름이 같을 때 message가 연결됩니다.
ros_type_name: "geometry_msgs/msg/Twist"
2.
뜻: 실행 코드와 분리한 설정 키와 값을 적습니다.
실행에서: launch 뒤 parameter/topic 동작에서 이 값의 효과를 확인합니다.
다음 코드 입력 슬라이드에서 이 줄을 발견하면, 방금 설명한 ‘뜻’과 ‘실행에서 보이는 변화’를 다시 말해 봅니다.
Notes: [설명] 코드를 읽어 주는 방식으로 한 줄의 역할과 실행 효과를 연결한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 각 코드 줄의 뜻과 확인 위치를 한 문장으로 설명한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 11
구현 1/2: 코드 입력 (1/3)
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 1/2 · 입력 1/3 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이 블록이 하는 일: 들여쓰기와 key 이름을 그대로 입력합니다. 설정 이름은 launch·코드가 찾는 이름과 같아야 합니다.
현재 열린 파일: ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml 아래 코드만 입력 → Ctrl+O → Enter로 저장 → 다음 블록으로 이동
- ros_topic_name: "/cmd_vel" gz_topic_name: "/cmd_vel" ros_type_name: "geometry_msgs/msg/Twist" gz_type_name: "gz.msgs.Twist" direction: ROS_TO_GZ - ros_topic_name: "/odom" gz_topic_name: "/odom" ros_type_name: "nav_msgs/msg/Odometry" gz_type_name: "gz.msgs.Odometry" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/scan" gz_topic_name: "/scan"
입력 1/3 · 이 파일의 다음 코드 블록이 바로 다음 슬라이드에 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 1/3 구현 블록을 직접 입력한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 저장 뒤 다음 구현 블록으로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 12
구현 1/2: 코드 입력 (2/3)
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 1/2 · 입력 2/3 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이 블록이 하는 일: 들여쓰기와 key 이름을 그대로 입력합니다. 설정 이름은 launch·코드가 찾는 이름과 같아야 합니다.
현재 열린 파일: ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml 아래 코드만 입력 → Ctrl+O → Enter로 저장 → 다음 블록으로 이동
ros_type_name: "sensor_msgs/msg/LaserScan" gz_type_name: "gz.msgs.LaserScan" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/imu/data" gz_topic_name: "/imu/data" ros_type_name: "sensor_msgs/msg/Imu" gz_type_name: "gz.msgs.IMU" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/camera/image_raw" gz_topic_name: "/camera/image_raw" ros_type_name: "sensor_msgs/msg/Image" gz_type_name: "gz.msgs.Image"
입력 2/3 · 이 파일의 다음 코드 블록이 바로 다음 슬라이드에 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 2/3 구현 블록을 직접 입력한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 저장 뒤 다음 구현 블록으로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
구현 1/2: 코드 입력 (3/3)
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 1/2 · 입력 3/3 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이 블록이 하는 일: 들여쓰기와 key 이름을 그대로 입력합니다. 설정 이름은 launch·코드가 찾는 이름과 같아야 합니다.
현재 열린 파일: ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml 아래 코드만 입력 → Ctrl+O → Enter로 저장 → 다음 블록으로 이동
direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/clock" gz_topic_name: "/clock" ros_type_name: "rosgraph_msgs/msg/Clock" gz_type_name: "gz.msgs.Clock" direction: GZ_TO_ROS
입력 3/3 · 이 파일의 다음 코드 블록이 바로 다음 슬라이드에 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 3/3 구현 블록을 직접 입력한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 저장 뒤 다음 구현 블록으로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
구현 2/2: 폴더를 만들고 빈 파일을 연다
파일을 먼저 만든 뒤, 다음 슬라이드의 코드 블록을 위에서 아래로 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 생성 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이번 파일
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
만드는 것
여러 ROS 2 node를 시작 순서대로 조립하는 launch 파일
mkdir -p ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
nano 저장: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X | 파일이 열리면 아직 비어 있는 것이 정상입니다.
다음 단계의 확인 화면: terminal의 실행 node와 topic
Notes: [설명] 여러 ROS 2 node를 시작 순서대로 조립하는 launch 파일
[실행] mkdir -p ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch
nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
[확인] 빈 파일을 연 뒤 다음 코드 입력 슬라이드로 간다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 15
구현 2/2: 코드 읽기 (1/3)
짧은 실제 코드 조각을 먼저 읽고, 다음 슬라이드에서 같은 코드를 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 코드 해설 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
말로 먼저 답해 보세요: 이 줄은 무엇을 만들고, 실행하면 어디에서 확인할 수 있을까요?
import os
1.
뜻: 다른 파일에 이미 있는 도구를 이 파일에서 쓰겠다고 가져옵니다.
실행에서: 이 import가 빠지면 실행 전에 이름을 찾지 못했다는 오류가 납니다.
def generate_launch_description():
2.
뜻: 입력 message가 오거나 timer가 울릴 때 실행할 작은 기능 단위입니다.
실행에서: 이 함수 안의 계산·publish가 실제 node의 반응이 됩니다.
다음 코드 입력 슬라이드에서 이 줄을 발견하면, 방금 설명한 ‘뜻’과 ‘실행에서 보이는 변화’를 다시 말해 봅니다.
Notes: [설명] 코드를 읽어 주는 방식으로 한 줄의 역할과 실행 효과를 연결한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 각 코드 줄의 뜻과 확인 위치를 한 문장으로 설명한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 16
구현 2/2: 코드 읽기 (2/3)
짧은 실제 코드 조각을 먼저 읽고, 다음 슬라이드에서 같은 코드를 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 코드 해설 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
말로 먼저 답해 보세요: 이 줄은 무엇을 만들고, 실행하면 어디에서 확인할 수 있을까요?
return LaunchDescription([SetEnvironmentVariable('GZ_SIM_RESOURCE_PATH',
1.
뜻: launch가 시작할 모든 node와 설정을 담는 목록을 만듭니다.
실행에서: `ros2 launch` 한 명령이 여러 구성 요소를 함께 시작합니다.
launch_arguments={'gz_args': '-r ' + world}.items()), Node(package='ros_gz_bridge',
2.
뜻: launch 안에서 시작할 ROS node 하나의 package·실행 이름을 지정합니다.
실행에서: 실행 뒤 `ros2 node list`에 이 node가 나타납니다.
다음 코드 입력 슬라이드에서 이 줄을 발견하면, 방금 설명한 ‘뜻’과 ‘실행에서 보이는 변화’를 다시 말해 봅니다.
Notes: [설명] 코드를 읽어 주는 방식으로 한 줄의 역할과 실행 효과를 연결한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 각 코드 줄의 뜻과 확인 위치를 한 문장으로 설명한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 17
구현 2/2: 코드 읽기 (3/3)
짧은 실제 코드 조각을 먼저 읽고, 다음 슬라이드에서 같은 코드를 직접 입력합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 코드 해설 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
말로 먼저 답해 보세요: 이 줄은 무엇을 만들고, 실행하면 어디에서 확인할 수 있을까요?
executable='parameter_bridge', parameters=[{'config_file': os.path.join(share,
1.
뜻: YAML/값을 node에 parameter로 전달하는 연결 지점입니다.
실행에서: 파일 값이 node parameter와 실행 결과에 반영됩니다.
다음 코드 입력 슬라이드에서 이 줄을 발견하면, 방금 설명한 ‘뜻’과 ‘실행에서 보이는 변화’를 다시 말해 봅니다.
Notes: [설명] 코드를 읽어 주는 방식으로 한 줄의 역할과 실행 효과를 연결한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 각 코드 줄의 뜻과 확인 위치를 한 문장으로 설명한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 18
구현 2/2: 코드 입력 (1/2)
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 2/2 · 입력 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이 블록이 하는 일: launch argument와 Node 구성을 입력합니다. package·executable·parameter 경로가 실제 이름과 같아야 합니다.
현재 열린 파일: ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py 아래 코드만 입력 → Ctrl+O → Enter로 저장 → 다음 블록으로 이동
import os from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription from launch.actions import IncludeLaunchDescription, SetEnvironmentVariable from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource from launch_ros.actions import Node def generate_launch_description(): share = get_package_share_directory('agv_gazebo') world = os.path.join(share, 'worlds', 'warehouse.sdf') models = os.path.join(share, 'models') previous = os.environ.get('GZ_SIM_RESOURCE_PATH', '')
입력 1/2 · 이 파일의 다음 코드 블록이 바로 다음 슬라이드에 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py의 1/2 구현 블록을 직접 입력한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
[확인] 저장 뒤 다음 구현 블록으로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 19
구현 2/2: 코드 입력 (2/2)
~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 2/2 · 입력 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
이 블록이 하는 일: launch argument와 Node 구성을 입력합니다. package·executable·parameter 경로가 실제 이름과 같아야 합니다.
현재 열린 파일: ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py 아래 코드만 입력 → Ctrl+O → Enter로 저장 → 다음 블록으로 이동
gz_launch = os.path.join(get_package_share_directory('ros_gz_sim'), 'launch', 'gz_sim.launch.py') return LaunchDescription([SetEnvironmentVariable('GZ_SIM_RESOURCE_PATH', models + (':' + previous if previous else '')), IncludeLaunchDescription(PythonLaunchDescriptionSource(gz_launch), launch_arguments={'gz_args': '-r ' + world}.items()), Node(package='ros_gz_bridge', executable='parameter_bridge', parameters=[{'config_file': os.path.join(share, 'config', 'bridge.yaml')}], output='screen')])
입력 2/2 · 이 파일의 다음 코드 블록이 바로 다음 슬라이드에 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py의 2/2 구현 블록을 직접 입력한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/my_agv_ws/src/agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
[확인] 저장 뒤 다음 구현 블록으로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 20
구현 뒤 실행 1/2: bridge YAML을 작성한다
방금 직접 만든 파일을 실행·검사하며 다음 파일로 넘어갈 기준을 만듭니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
방향과 양쪽 message type을 한 topic마다 정확히 적는다.
cd ~/ros2_curri/my_agv_ws nano src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
확인
출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾고, 맞지 않으면 다음 파일로 가지 않습니다.
Notes: [설명] 방향과 양쪽 message type을 한 topic마다 정확히 적는다.
[실행] cd ~/ros2_curri/my_agv_ws
nano src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 21
구현 뒤 실행 2/2: launch가 YAML을 읽게 한다
방금 직접 만든 파일을 실행·검사하며 다음 파일로 넘어갈 기준을 만듭니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
config_file은 package share 경로에서 찾도록 launch에 넣는다.
colcon build --symlink-install --packages-select agv_gazebo source install/setup.bash ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
확인
출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾고, 맞지 않으면 다음 파일로 가지 않습니다.
Notes: [설명] config_file은 package share 경로에서 찾도록 launch에 넣는다.
[실행] colcon build --symlink-install --packages-select agv_gazebo
source install/setup.bash
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 22
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
source ~/ros2_curri/my_agv_ws/install/setup.bash ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
확인 기준
/cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] source ~/ros2_curri/my_agv_ws/install/setup.bash
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
[확인] /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 23
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: ① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] ① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 24
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
ros2 topic list | rg '/cmd_vel|/odom|/scan|/imu|/camera|/clock' ros2 topic info /scan
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] ros2 topic list | rg '/cmd_vel|/odom|/scan|/imu|/camera|/clock'
ros2 topic info /scan
[확인] /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 25
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
증상 1: ROS topic이 생성되지 않음
우선 확인: bridge 프로세스·topic 이름·message type을 확인한다. 수정 후: ros2 topic list | rg '/cmd_vel|/odom|/scan|/imu|/camera|/clock'
증상 2: 한 방향으로만 전달됨
우선 확인: direction ROS_TO_GZ/GZ_TO_ROS 설정을 확인한다. 수정 후: ros2 topic list | rg '/cmd_vel|/odom|/scan|/imu|/camera|/clock'
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 26
막혔을 때만: Complete를 복구용으로 사용한다
이 슬라이드가 먼저가 아닙니다. 직접 입력·실행을 시도한 뒤에만 내 파일과 Complete를 비교합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 복구용 Complete | 현재 폴더 ~/ros2_curri | 현재 터미널
권장 순서: ① 내 오류를 확인 ② Complete와 diff ③ 꼭 필요할 때만 backup 후 복사
cd ~/ros2_curri diff -ru my_agv_ws/src blocks/C_drive_visualization/M10_ros_gz_bridge/complete/agv_ws/src || true cp -a my_agv_ws/src my_agv_ws/src_before_M10 cp -a blocks/C_drive_visualization/M10_ros_gz_bridge/complete/agv_ws/src/. my_agv_ws/src/ cd my_agv_ws && colcon build --symlink-install && source install/setup.bash
복구 뒤에는 끝내지 말고, 내 파일과 Complete의 차이를 한 줄씩 설명한 뒤 다시 직접 입력해 봅니다.
Notes: [설명] Complete는 정답 복사본이 아니라 막혔을 때 비교·복구하는 안전망이다.
[실행] cd ~/ros2_curri
diff -ru my_agv_ws/src blocks/C_drive_visualization/M10_ros_gz_bridge/complete/agv_ws/src || true
cp -a my_agv_ws/src my_agv_ws/src_before_M10
cp -a blocks/C_drive_visualization/M10_ros_gz_bridge/complete/agv_ws/src/. my_agv_ws/src/
cd my_agv_ws && colcon build --symlink-install && source install/setup.bash
[확인] diff에서 내 파일과 Complete의 차이를 설명할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 27
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
bridge.yaml에서 /scan 항목의 ros_type_name을 읽고 `ros2 interface show sensor_msgs/msg/LaserScan`으로 필드를 확인한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 28
내 프로젝트 체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
Complete는 복구용 비교 기준이고, 다음 단계는 내가 직접 만든 workspace에서 계속합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/my_agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: /cmd_vel ROS→Gazebo 및 odom/scan/imu/camera/clock Gazebo→ROS 매핑을 확인한다.
• □ 막혔을 때 비교할 Complete: blocks/C_drive_visualization/M10_ros_gz_bridge/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M11 RViz2
다음 모듈을 시작하기 전, 내 src의 변경사항을 저장하고 현재 완료 조건을 다시 확인합니다.
Notes: [설명] 교육생이 자신의 workspace·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M11 RViz2 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 29
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M10 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.