## Slide 1
Block C — 주행과 시각화
M09 Differential Drive · M10 ros_gz_bridge · M11 RViz2
Gazebo의 DiffDrive에 /cmd_vel을 전달하고 odom·scan을 ROS/RViz에서 확인한다.
실제 실행 결과 캡처 포함 · 한국어 작성 · 최소 글꼴 크기 10pt

## Slide 2
Block C — 주행과 시각화
만들어진 파일
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
이 Block에서 실제로 만든 핵심 파일
• agv_gazebo/models/agv/model.sdf
• agv_gazebo/config/bridge.yaml
• agv_gazebo/launch/gazebo.launch.py
• agv_control/agv_control/cmd_test_node.py
모듈별 만드는 방법과 상세 확인 기준은 이 폴더의 Mxx/README.md에 정리되어 있습니다.

## Slide 3
Block C — 주행과 시각화
명령어 실행 순서
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
권장 실행 순서
ros2 launch agv_gazebo gazebo.launch.py
# 새 터미널
ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
"{linear: {x: 0.15}, angular: {z: 0.0}}"
ros2 topic echo /odom --once
ros2 topic echo /scan --once
rviz2
명령은 Block README의 순서와 동일합니다. 새 터미널에서도 ROS와 workspace를 source해야 합니다.

## Slide 4
Block C — 주행과 시각화
실제 실행 결과
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt

## Slide 5
Block C — 주행과 시각화
확인 기준과 다음 단계
ROS 2 + Gazebo AGV 실습 · 모든 텍스트 최소 10pt
통과 기준
• Gazebo Harmonic 버전과 ros_gz_bridge 설치 경로가 출력되면 연동 도구가 준비된 상태다. 실제 주행 후 RViz에서 Fixed Frame=odom, Odometry=/odom, LaserScan=/scan을 설정한다.
• 문제가 생기면 README의 '확인' 명령부터 다시 실행하고, 첫 오류 메시지를 기준으로 수정합니다.