## Slide 1
M05 · Block B · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
URDF로 기본 AGV 제작
RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] box·cylinder·sphere만으로 body·wheel·caster·sensor frame을 갖춘 AGV를 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M04 frame tree
M05 URDF로 기본 AGV 제작
M06 Xacro 모듈화
이번 모듈의 인계: RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M04 frame tree, 다음=M06 Xacro 모듈화을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M04 TF2 개념을 이해하고 agv_description 패키지가 존재하는 상태.
• 이전 Complete: M04 frame tree
• 현재 폴더: ~/ros2_curri/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/ros2_curri/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/ros2_curri/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
box·cylinder·sphere만으로 body·wheel·caster·sensor frame을 갖춘 AGV를 만든다.
완료 화면/결과 RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] box·cylinder·sphere만으로 body·wheel·caster·sensor frame을 갖춘 AGV를 만든다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
base_link box
wheel cylinder
sensor fixed joint
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/ros2_curri/agv_ws/src/ └── agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
단일 URDF를 검사한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
M05에서는 macro·property·xacro 없이 한 파일에 link와 joint를 직접 작성한다.
cd ~/ros2_curri/agv_ws check_urdf src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] M05에서는 macro·property·xacro 없이 한 파일에 link와 joint를 직접 작성한다.
[실행] cd ~/ros2_curri/agv_ws
check_urdf src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
RViz로 표시한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 새 터미널
왜 하는가
RobotModel에는 단일 URDF 텍스트를 robot_description으로 넣고 TF를 함께 확인한다.
ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher \ --ros-args -p robot_description:="$(cat src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf)" # 새 터미널: rviz2 → Add → RobotModel, TF
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] RobotModel에는 단일 URDF 텍스트를 robot_description으로 넣고 TF를 함께 확인한다.
[실행] ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher \
--ros-args -p robot_description:="$(cat src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf)"
# 새 터미널: rviz2 → Add → RobotModel, TF
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/2)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/5 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
<?xml version="1.0"?> <robot name="agv_m05"> <link name="base_link"><visual><origin xyz="0 0 0.16"/><geometry><box size="0.60 0.42 0.16"/></geometry></visual></link> <link name="left_wheel_link"><visual><origin rpy="1.5708 0 0"/><geometry><cylinder radius="0.08" length="0.05"/></geometry></visual></link> <link name="right_wheel_link"><visual><origin rpy="1.5708 0 0"/><geometry><cylinder radius="0.08" length="0.05"/></geometry></visual></link> <link name="caster_link"><visual><geometry><sphere radius="0.04"/></geometry></visual></link> <link name="camera_link"/><link name="lidar_link"/><link name="imu_link"/> <joint name="left_wheel_joint" type="continuous"><parent link="base_link"/><child link="left_wheel_link"/><origin xyz="0 0.19 0.08"/><axis xyz="0 1 0"/></joint> <joint name="right_wheel_joint" type="continuous"><parent link="base_link"/><child link="right_wheel_link"/><origin xyz="0 -0.19 0.08"/><axis xyz="0 1 0"/></joint> <joint name="caster_joint" type="fixed"><parent link="base_link"/><child link="caster_link"/><origin xyz="-0.24 0 0.04"/></joint> <joint name="camera_joint" type="fixed"><parent link="base_link"/><child link="camera_link"/><origin xyz="0.30 0 0.26"/></joint> <joint name="lidar_joint" type="fixed"><parent link="base_link"/><child link="lidar_link"/><origin xyz="0.12 0 0.29"/></joint>
파일 전체 1/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf의 전체 파일을 1/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 10
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/2)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/5 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
<joint name="imu_joint" type="fixed"><parent link="base_link"/><child link="imu_link"/><origin xyz="0 0 0.28"/></joint> </robot>
파일 전체 2/2 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf의 전체 파일을 2/2 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 11
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
cd ~/ros2_curri/agv_ws check_urdf src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf # 다음 M06에서 처음으로 xacro를 사용한다.
확인 기준
RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] cd ~/ros2_curri/agv_ws
check_urdf src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
# 다음 M06에서 처음으로 xacro를 사용한다.
[확인] RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 12
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 캡처의 명령과 다음 슬라이드의 검증 명령을 비교한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 13
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
check_urdf ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf rg -n '<xacro:|<link |<joint ' ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] check_urdf ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
rg -n '<xacro:|<link |<joint ' ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
[확인] RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 14
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: XML parsing error
우선 확인: 닫는 태그·따옴표·중첩 구조를 확인한다. 수정 후: check_urdf ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
증상 2: 바퀴가 눕거나 TF가 없음
우선 확인: cylinder rpy·joint axis·parent/child link 이름을 확인한다. 수정 후: check_urdf ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_description/curriculum_stages/M05/agv.urdf
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 15
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
wheel_radius를 0.08 m에서 0.10 m로 바꾸고 RobotModel에서 바퀴 크기 변화를 확인한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 16
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: RobotModel과 TF에서 base, 두 wheel, camera, lidar, imu 연결을 확인한다.
• □ Complete 파일: blocks/B_robot_build/M05_urdf_basic_model/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M06 Xacro 모듈화
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M06 Xacro 모듈화 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 17
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M05 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.