## Slide 1
M15 · Block D · ROS 2 + Gazebo Sim AGV
센서 운영과 동기화
모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
기준 환경 Ubuntu 24.04 LTS · ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · RViz2 · Python(rclpy)
이 PPT만 보고 시작 상태 → 파일 작성 → build/run → 검증 → 오류 대응 → checkpoint를 순서대로 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
Notes: [설명] use_sim_time·/clock·QoS·rate·frame_id로 camera/LiDAR/IMU를 공통 점검한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 2
전체 과정에서 현재 위치를 확인한다
앞 모듈의 Complete가 현재 Starter가 되고, 현재 Complete가 다음 모듈로 넘어갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
M12~M14 센서 topic
M15 센서 운영과 동기화
M16 제어 interface
이번 모듈의 인계: 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
Notes: [설명] 현재 모듈이 앞뒤 과정과 분리된 예제가 아님을 보여 준다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 이전=M12~M14 센서 topic, 다음=M16 제어 interface을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 3
시작 상태를 먼저 맞춘다
실습 시작 전에 현재 폴더·이전 파일·실행 프로그램을 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 시작 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• 시작 상태: M12~M14에서 세 sensor topic이 각각 존재하는 상태.
• 이전 Complete: M12~M14 센서 topic
• 현재 폴더: ~/ros2_curri/agv_ws
• 새 터미널마다: source /opt/ros/jazzy/setup.bash → source install/setup.bash
• 파일 경로는 PPT와 Complete 폴더에서 같은 이름으로 유지
확인: pwd가 ~/ros2_curri/agv_ws이고, 이전 모듈의 완료 조건을 한 문장으로 설명할 수 있으면 시작합니다.
Notes: [설명] 교육생의 시작 상태를 통일한다.
[실행] pwd; source /opt/ros/jazzy/setup.bash; source ~/ros2_curri/agv_ws/install/setup.bash
[확인] 현재 폴더와 source 상태를 모두 확인한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 4
이번 모듈의 눈으로 확인할 완료 조건
‘이해했다’가 아니라 실제로 보이는 결과를 기준으로 합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
use_sim_time·/clock·QoS·rate·frame_id로 camera/LiDAR/IMU를 공통 점검한다.
완료 화면/결과 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
종료 전에는 ‘무엇이 보이면 성공인가’를 terminal 또는 Gazebo/RViz 화면에서 반드시 확인합니다.
Notes: [설명] use_sim_time·/clock·QoS·rate·frame_id로 camera/LiDAR/IMU를 공통 점검한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 5
핵심 흐름을 한 장으로 이해하기
상자와 화살표의 방향을 따라 데이터 또는 제어의 흐름을 읽습니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
/clock
use_sim_time
sensor topic
processing node
기억할 한 문장: 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되도록 topic·frame·파일 이름을 끝까지 유지합니다.
Notes: [설명] 도식의 각 상자가 무엇을 만들고 화살표가 어떤 방향으로 데이터를 보내는지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 왼쪽에서 오른쪽(또는 제어 방향)으로 흐름을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 6
이번 모듈에서 생성·수정하는 파일
파일명과 package 경로를 끝까지 동일하게 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
~/ros2_curri/agv_ws/src/ └── agv_bringup/config/sensors.yaml └── agv_gazebo/config/bridge.yaml └── agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py └── agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
파일 전체 코드는 다음 슬라이드에 이어집니다. 중간 줄을 빼지 않고 끝까지 제공합니다.
Notes: [설명] 실제 파일 경로를 보여 주고 어떤 package의 책임인지 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 파일의 부모 package를 찾을 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 7
코드/설정이 실제로 만드는 것 (1/2)
파일을 입력하기 전에 ‘무엇을 만들고 어디서 볼지’를 먼저 연결합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 역할 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/sensors.yaml
만드는 것
센서 처리 노드가 공통으로 사용할 use_sim_time 등 실행 파라미터
코드 읽기
노드 이름 아래 parameter와 값의 단위를 확인한다.
사용/확인
사용: launch가 YAML을 넘긴 뒤 ros2 param get으로 확인한다. 화면/출력: /clock과 use_sim_time=true
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
만드는 것
Gazebo Transport 메시지와 ROS 2 topic을 방향별로 연결하는 번역표
코드 읽기
한 항목에서 ros_topic_name → type → direction을 세 줄씩 비교한다.
사용/확인
사용: parameter_bridge가 이 YAML을 읽도록 launch한다. 화면/출력: ros2 topic info에서 보이는 type과 publisher 수
Notes: [설명] 파일을 코드 문법보다 먼저 역할·사용법·확인 화면으로 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 각 파일의 산출물과 확인 위치를 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 8
코드/설정이 실제로 만드는 것 (2/2)
파일을 입력하기 전에 ‘무엇을 만들고 어디서 볼지’를 먼저 연결합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 파일 역할 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
만드는 것
LaserScan의 전방 sector에서 유효 거리 최소값을 계산하는 안전 입력 노드
코드 읽기
ranges 필터 → 각도 index → minimum → /obstacle_distance publish 순서로 읽는다.
사용/확인
사용: launch 뒤 /scan과 /obstacle_distance를 별 터미널에서 본다. 화면/출력: LiDAR terminal의 frame·range와 RViz LaserScan
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
만드는 것
IMU frame·각속도·가속도를 단위와 함께 출력하는 진단 노드
코드 읽기
message header → angular_velocity → linear_acceleration 순서로 읽는다.
사용/확인
사용: 제자리 회전 명령과 함께 실행해 z축 부호를 비교한다. 화면/출력: IMU terminal의 frame_id와 publish rate
Notes: [설명] 파일을 코드 문법보다 먼저 역할·사용법·확인 화면으로 설명한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 교육생이 각 파일의 산출물과 확인 위치를 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 9
코드를 ‘만드는 것 → 표시할 줄 → 바꾼 결과’로 읽는다
PDF 예시처럼 화면을 보기 전에 코드의 역할과 관찰 지점을 한 번 짚고 갑니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 코드 해설 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
1. 이 파일이 만드는 것
센서를 동시에 운영할 때는 ‘topic이 있다’보다 시간·QoS·frame·rate가 서로 맞는지가 중요합니다.
2. 먼저 찾을 코드/태그
/clock, use_sim_time, qos_profile_sensor_data, ros2 topic hz
3. 값을 바꾸면
SDF update_rate와 실제 hz가 크게 다르면 시뮬레이터 부하·QoS·bridge를 먼저 점검합니다.
4. 실제로 보는 곳
camera/LiDAR/IMU terminal과 RViz를 함께 열어 이름·rate·Fixed Frame을 대조합니다.
다음 코드 슬라이드에서는 위의 태그/함수를 찾아 색으로 표시하며 한 줄씩 설명합니다.
Notes: [설명] 센서를 동시에 운영할 때는 ‘topic이 있다’보다 시간·QoS·frame·rate가 서로 맞는지가 중요합니다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] camera/LiDAR/IMU terminal과 RViz를 함께 열어 이름·rate·Fixed Frame을 대조합니다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 10
시뮬레이션 시간을 설정한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 1/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
Gazebo /clock을 안 쓰면 sensor timestamp와 node 시간이 어긋날 수 있다.
ros2 param get /lidar_processor use_sim_time ros2 topic echo /clock --once
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] Gazebo /clock을 안 쓰면 sensor timestamp와 node 시간이 어긋날 수 있다.
[실행] ros2 param get /lidar_processor use_sim_time
ros2 topic echo /clock --once
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 11
rate와 QoS를 점검한다
한 장에는 한 행동만 수행합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 2/2 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
왜 하는가
topic이 있어도 QoS가 호환되지 않으면 callback이 받지 못할 수 있다.
ros2 topic hz /scan ros2 topic hz /imu/data ros2 topic info --verbose /scan
확인
명령의 출력에서 topic·frame·파일 이름 또는 성공 메시지를 찾으면 이 단계가 완료됩니다.
Notes: [설명] topic이 있어도 QoS가 호환되지 않으면 callback이 받지 못할 수 있다.
[실행] ros2 topic hz /scan
ros2 topic hz /imu/data
ros2 topic info --verbose /scan
[확인] 명령 출력에서 슬라이드의 확인 항목을 찾는다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 12
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/1)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/sensors.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 3/4 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/sensors.yaml
lidar_processor: ros__parameters: use_sim_time: true front_half_angle_deg: 15.0 imu_monitor: ros__parameters: use_sim_time: true
파일 전체 1/1 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/sensors.yaml의 전체 파일을 1/1 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_bringup/config/sensors.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 13
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 4/7 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
- ros_topic_name: "/cmd_vel" gz_topic_name: "/cmd_vel" ros_type_name: "geometry_msgs/msg/Twist" gz_type_name: "gz.msgs.Twist" direction: ROS_TO_GZ - ros_topic_name: "/odom" gz_topic_name: "/odom" ros_type_name: "nav_msgs/msg/Odometry" gz_type_name: "gz.msgs.Odometry" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/scan" gz_topic_name: "/scan"
파일 전체 1/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 전체 파일을 1/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 14
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 5/7 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ros_type_name: "sensor_msgs/msg/LaserScan" gz_type_name: "gz.msgs.LaserScan" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/imu/data" gz_topic_name: "/imu/data" ros_type_name: "sensor_msgs/msg/Imu" gz_type_name: "gz.msgs.IMU" direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/camera/image_raw" gz_topic_name: "/camera/image_raw" ros_type_name: "sensor_msgs/msg/Image" gz_type_name: "gz.msgs.Image"
파일 전체 2/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 전체 파일을 2/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 15
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 6/7 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
direction: GZ_TO_ROS - ros_topic_name: "/clock" gz_topic_name: "/clock" ros_type_name: "rosgraph_msgs/msg/Clock" gz_type_name: "gz.msgs.Clock" direction: GZ_TO_ROS
파일 전체 3/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml의 전체 파일을 3/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_gazebo/config/bridge.yaml
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 16
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 7/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
import math import rclpy from rclpy.node import Node from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data from sensor_msgs.msg import LaserScan from std_msgs.msg import Float32 class LidarProcessor(Node): def __init__(self): super().__init__('lidar_processor') self.declare_parameter('front_half_angle_deg', 15.0)
파일 전체 1/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py의 전체 파일을 1/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 17
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 8/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
self.subscription = self.create_subscription(LaserScan, '/scan', self.callback, qos_profile_sensor_data) self.publisher = self.create_publisher(Float32, '/obstacle_distance', 10) def callback(self, scan): half_angle = math.radians(self.get_parameter('front_half_angle_deg').value) front_ranges = [distance for index, distance in enumerate(scan.ranges) if abs(scan.angle_min + index * scan.angle_increment) <= half_angle and math.isfinite(distance)] result = Float32(data=min(front_ranges) if front_ranges else float('inf')) self.publisher.publish(result) def main():
파일 전체 2/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py의 전체 파일을 2/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 18
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 9/10 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
rclpy.init() node = LidarProcessor() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass finally: node.destroy_node() if rclpy.ok(): rclpy.shutdown()
파일 전체 3/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py의 전체 파일을 3/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/lidar_processor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 19
파일을 새로 만들고 저장한다 (1/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 10/13 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
import rclpy from rclpy.node import Node from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data from sensor_msgs.msg import Imu class ImuMonitor(Node): def __init__(self): super().__init__('imu_monitor') self.create_subscription(Imu, '/imu/data', self.callback, qos_profile_sensor_data)
파일 전체 1/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py의 전체 파일을 1/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 20
파일을 계속 작성하고 저장한다 (2/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 11/13 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
def callback(self, message): self.get_logger().info('gyro z=%.3f rad/s, acceleration z=%.3f m/s², frame=%s' % (message.angular_velocity.z, message.linear_acceleration.z, message.header.frame_id), throttle_duration_sec=1.0) def main(): rclpy.init() node = ImuMonitor() try: rclpy.spin(node) except KeyboardInterrupt: pass
파일 전체 2/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py의 전체 파일을 2/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 21
파일을 계속 작성하고 저장한다 (3/3)
~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 12/13 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
이번 단계: 파일의 전체 내용을 중간 생략 없이 작성합니다. 아래 줄 범위를 끝까지 입력하세요.
파일 생성: mkdir -p ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors 파일 열기: nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
finally: node.destroy_node() if rclpy.ok(): rclpy.shutdown()
파일 전체 3/3 · 이 슬라이드 다음에 같은 파일의 나머지 줄이 이어집니다.
Notes: [설명] ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py의 전체 파일을 3/3 구간으로 작성한다.
[실행] nano ~/ros2_curri/agv_ws/src/agv_sensors/agv_sensors/imu_monitor.py
[확인] 코드를 저장하고 다음 코드 슬라이드 또는 build 단계로 이동한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 들여쓰기·XML 태그·따옴표가 슬라이드와 정확히 같은지 확인한다.

## Slide 22
build → source → run 순서로 실행한다
새 파일 또는 수정 파일은 build와 source 뒤에만 실행 이름·설정에 반영됩니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 실행 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
ros2 launch agv_bringup agv_sim.launch.py rviz:=false
확인 기준
모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
Notes: [설명] build/source/run을 생략 없이 실행한다.
[실행] ros2 launch agv_bringup agv_sim.launch.py rviz:=false
[확인] 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 23
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 ROS 2 환경의 파일·패키지·구성 검증 로그
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: ① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] ① 명령/설정 ② 정상 출력 또는 화면 ③ 다음 검증 명령으로 재확인
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 24
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 terminal: Camera topic의 type·연결 수·실측 rate
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: camera가 message를 내보내고 있는지 type·publisher·rate로 확인합니다.
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] camera가 message를 내보내고 있는지 type·publisher·rate로 확인합니다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 25
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 terminal: LiDAR의 frame·range·실측 rate
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: SDF 설정값과 실제 range/angle/rate가 논리적으로 맞는지 대조합니다.
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] SDF 설정값과 실제 range/angle/rate가 논리적으로 맞는지 대조합니다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 26
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 terminal: IMU frame·필드·실측 rate
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: IMU도 같은 simulation 시간에 갱신되는지 average rate를 확인합니다.
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] IMU도 같은 simulation 시간에 갱신되는지 average rate를 확인합니다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 27
정상 결과: 실제 환경에서 확인한 출력
실제 RViz2: sensor display를 같은 Fixed Frame에서 대조
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
화면에서 확인: camera·LiDAR·IMU 각각을 화면·terminal·frame 기준으로 교차 확인합니다.
Notes: [설명] 실제 Ubuntu/ROS 2 환경에서 생성한 검증 화면이다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] camera·LiDAR·IMU 각각을 화면·terminal·frame 기준으로 교차 확인합니다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 28
객관적 검증 명령으로 완료를 확인한다
화면만 보지 말고 topic·frame·파일·parameter를 다시 확인합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 검증 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
ros2 topic echo /clock --once ros2 topic hz /scan ros2 topic hz /imu/data ros2 param get /lidar_processor use_sim_time
완료 체크 □ 명령이 오류 없이 실행된다. □ 기대한 파일·topic·frame·parameter 이름이 보인다. □ 값의 단위와 방향을 한 문장으로 설명할 수 있다.
완료 조건: 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
Notes: [설명] 검증 명령은 GUI 결과와 별도로 실행해 재현 가능한 완료 기준을 만든다.
[실행] ros2 topic echo /clock --once
ros2 topic hz /scan
ros2 topic hz /imu/data
ros2 param get /lidar_processor use_sim_time
[확인] 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 29
막히면: 증상 → 우선 확인 → 재검증
오류 메시지를 숨기지 않고 같은 순서로 점검합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 오류 대응 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
증상 1: ROS 노드 시간이 안 감
우선 확인: use_sim_time과 /clock bridge를 확인한다. 수정 후: ros2 topic echo /clock --once
증상 2: topic은 있는데 subscriber가 못 받음
우선 확인: publisher/subscriber QoS reliability 호환을 확인한다. 수정 후: ros2 topic echo /clock --once
공통 순서: ① 현재 폴더 ② source ③ 파일 경로 ④ 이름/타입/단위 ⑤ build·source 후 재실행
Notes: [설명] 오류를 대신 해결하지 말고 증상부터 우선 확인 순서대로 교육생이 실행하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 수정 뒤 첫 검증 명령을 다시 실행한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 슬라이드의 두 대표 오류를 먼저 사용한다.

## Slide 30
미니 실습: 값 하나를 바꾸고 결과를 비교한다
정상 결과를 만든 뒤에는 한 번에 하나의 값만 바꿉니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 미니 실습 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
/scan과 /imu/data의 hz를 표로 기록하고 SDF update_rate 10/100 Hz와 비교한다.
기록할 것: 바꾼 값(단위) · 기대한 변화 · 실제 출력/화면 · 원래 값으로 되돌린 결과
Notes: [설명] 교육생이 직접 한 값만 바꿔 원인과 결과를 연결하게 한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 원래 값과 변경 값을 모두 기록한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 31
체크포인트를 저장하고 다음 모듈로 넘긴다
현재 Complete는 다음 Starter의 기준선입니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
현재 단계 체크포인트 | 현재 폴더 ~/ros2_curri/agv_ws | 현재 터미널
• □ 완료 화면: 모든 sensor 노드가 같은 시뮬레이션 시간과 기대 publish rate를 사용한다.
• □ Complete 파일: blocks/D_sensors/M15_sensor_operations/complete/
• □ 정상 로그·캡처: logs/validation.log, screenshots/validation_terminal.png
• □ 버전 식별: CHECKSUM_or_TAG.txt의 SHA-256 manifest
• □ 다음 시작 조건: M16 제어 interface
다음 모듈을 시작하기 전, 이 슬라이드의 Complete와 다음 모듈의 Starter를 비교합니다.
Notes: [설명] 교육생이 Complete·캡처·로그를 저장했는지 확인하고 다음 모듈의 시작 상태를 읽는다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] M16 제어 interface 시작 조건을 말할 수 있다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.

## Slide 32
공식 참고 자료
본문 단계는 링크를 열지 않아도 완료할 수 있으며, 링크는 개념을 더 확인할 때만 사용합니다.
ROS 2 Jazzy · Gazebo Harmonic · M15 · 따라 하기형 AGV 실습
명령·파일 경로는 슬라이드에서 복사 가능
ROS 2 Jazzy — Gazebo Simulation
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Advanced/Simulators/Gazebo/Simulation-Gazebo.html
ROS 2 Jazzy — URDF / robot_state_publisher
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/URDF/Using-URDF-with-Robot-State-Publisher-py.html
Gazebo — ROS 2 Integration / ros_gz_bridge
https://gazebosim.org/docs/latest/ros2_integration/
ROS 2 Jazzy — rosbag2 Recording and Playback
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html
Notes: [설명] 공식 문서는 버전 차이와 확장 학습을 확인할 때 사용한다.
[실행] 슬라이드의 명령 또는 파일 작성 단계를 진행한다.
[확인] 학습자는 본문만으로 현재 모듈을 완료한 상태여야 한다.
[멈춤] 교육생이 현재 체크포인트를 통과할 때까지 기다린다.
[오류] 오류가 나면 현재 폴더, source, 파일 경로를 먼저 확인한다.